Pflege von Holzelementen

Handhabung

Durch die richtige Handhabung Ihrer Holzelemente können Sie deren Schönheit und Funktionalität
erhalten. Die wichtigste Regel hierbei ist, Kontaktstellen zu vermeiden.
Egal ob es der Pﬂanzkübel auf dem Terrassenboden oder die Kletterpﬂanze an der Sichtschutzwand ist, sobald sich eine Kontaktstelle mit der Holzoberﬂäche ergibt, ist die Belüftung eingeschränkt und der Wasserabﬂuss verzögert.

Deshalb der Rat: Schaffen Sie Abstand!

Üblicherweise reichen einige Zentimeter zwischen der Holzoberﬂäche und dem anstehenden Element. Beispiele hierfür sind:

• Pﬂanzkübel mit dünnen Holzleisten oder vorgefertigten Abstandhaltern unterlegen.
• Für Kletterpﬂanzen vorgehängte Seil-, Stab-,Gitter- oder Netzsysteme verwenden.
• Pﬂanzen mit ausreichendem Abstand zum Holzelement positionieren oder regelmäßig
   zurückschneiden.

Da sich nicht jede Kontaktstelle vermeiden lässt, z. B. der Abstandhalter, der die Holzoberﬂäche
berührt, sollten Sie die Gegenstände regelmäßig verstellen. Durch die Umpositionierung hat das
beanspruchte Holz wieder Gelegenheit, richtig auszutrocknen und es wird einer punktuellen
Farbveränderung durch ungleichmäßige UVStrahlung vorgebeugt.

Reinigung

Die richtige und regelmäßige Reinigung Ihrer Holzelemente erspart Ihnen Zeit und Kosten,

denn sie verringert die Auswirkungen schädlicher Einﬂüsse. In diesem Zusammenhang ist zu

unterscheiden:

• Bei der schnellen Reinigung sollten Sie regelmäßig Verschmutzungen der Holzoberﬂäche

(wie z. B. Laub und kleine Steine) mit einem weichen Plastik-, Stroh- oder Naturhaarbesen

entfernen. Dadurch beugen Sie einer Durchfeuchtung vor und verringern Fleckenbildung,

Bewuchs durch Moose bzw. Algen und Befall durch Pilze.

Gearbeitet wird hierbei immer längs zur Faser, dies schont die Holzoberﬂäche und verbessert

das Reinigungsergebnis. Zuweilen sollten Sie die Oberﬂäche auch mit Wasser abspülen, denn dadurch werden Verkrustungen gelöst und schwach anhaftende Schmutzpartikel abgewaschen.

• Eine intensive Reinigung sollte je nach Bedarf und Ihren individuellen Anforderungen stattfnden.

Die ursprüngliche Holzfarbe kann hierbei durch so genannte „Entgrauer“ wieder weitgehend

sichtbar gemacht werden und mit speziellen Seifenlaugen werden hartnäckig anhaftende

Verschmutzungen entfernt. Die Mittel werden entweder mit einem harten

Besen oder einer Reinigungsmaschine mit Nylonbürste in das Holz eingearbeitet und anschließend mit klarem Wasser abgespült.

Die maschinelle Verarbeitung verbessert hierbei das Ergebnis, da ein höherer mechanischer Oberﬂächenabtrag und eine größere Eindringtiefe erreicht werden.

Beachten Sie aber bitte, dass bei der Anwendung von Reinigungsmaschinen, „Entgrauern“

und Seifenlaugen lackierte und lasierte Flächen angegriffen werden können. Diese sollten eher

manuell mit schonenden Reiningungsmitteln und weichen Borsten bearbeitet werden.

Kontrollieren Sie auch, ob Holzfasern abstehen und schneiden Sie diese mit einem scharfen

Messer so nah wie möglich an der Holzoberﬂäche ab.

Vorsicht! Bei nicht fachgerechter Anwendung von Reinigungsmaschinen und Hochdruckreinigern kann das Holz durch die starke Beanspruchung nachhaltig geschädigt werden.

Überlassen Sie diese Art der Reinigung bitte den speziell ausgerüsteten Experten für Garten- und Landschaftsbau.

Nach der Intensivreinigung ist ein günstiger Zeitpunkt, den Holzschutz zu erneuern.

Pflege und Schutz

In der Regel wird unbehandeltes Holz vergrauen. Dieser natürliche Prozess ist auf die Einwirkung
von UV-Strahlung und den damit verbundenen Abbau von Lignin in der Holzoberﬂäche zurückzuführen. Viele schätzen diese natürliche Patina und verzichten bewusst auf eine schützende
Oberﬂächenbehandlung.
Aufgrund wechselnder Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen wird das Holz mit der Zeit eine
leichte Rissbildung und geringe Formveränderungen aufweisen. Dies sind typische Reaktionen, die
keinen Einﬂuss auf die Qualität der Konstruktion haben.
Abhängig von Temperatur, Feuchtigkeit und Holzart ist eine Besiedlung durch Pilze und Insekten
möglich. Diese können ästhetische oder statische Eigenschaften beeinträchtigen.
Durch den Einsatz von Holzschutzmitteln oder resistenten Holzarten lässt sich Ihr Holzelement
jedoch sehr gut davor schützen.
Zur Pﬂege und zum Schutz des Holzes gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wählen Sie mit Ihrem
Experten für Garten- und Landschaftsbau die für Sie passende aus:

• Für stark beanspruchte Flächen, wie beispielsweise Holzterrassen, sind pigmentierte bzw.
pigmentfreie Öle empfehlenswert. Die Mittel ziehen in das Holz ein und bilden eine
offenporige, wasser- und schmutzabweisende Schutzschicht. Die Farbintensität des Holzes
wird gesteigert und Rissbildungen werden reduziert. Pigmentierte Öle schützen das Holz
besser vor UV-Strahlung als unpigmentierte. Die Mittel gibt es auf synthetischer und natürlicher Basis, teilweise mit fungizid und insektizid wirkenden Zusätzen. Die Schutzschicht sollte
ungefähr einmal pro Jahr erneuert werden.
• Offenporige Dünnschichtlasuren eignen sich gut für gering beanspruchte Holzelemente.
Hierbei können Sie zwischen einer Vielzahl an verschiedenfarbigen Pigmentierungen wählen.
Die Maserung bleibt auch nach der Behandlung sichtbar, jedoch ist das Holz gut vor Wasser,
Flecken und UV-Strahlung geschützt. Die teilweise fungizid und insektizid wirkenden Lasuren sollten gelegentlich durch Überstreichen erneuert werden.
• Der chemische Schutz ist eine wirksame Art und Weise, Ihr Holz dauerhaft vor Pilzen und Insekten zu schützen. Oftmals sind Gartenhölzer schon industriell mit chemischen Substanzen
imprägniert. Dieser Schutz muss entweder gar nicht oder
erst nach vielen Jahren durch einen Anstrich mit Holzschutzmitteln erneuert werden. Bei
einer Behandlung sollten Schutzmittel mit „RAL-Gütezeichen Holzschutzmittel“ bzw. einer
Registrierungsnummer des Umweltbundesamtes verwendet werden. Bei tragenden und
aussteifenden Bauteilen ist eine bauaufsichtliche Prüfung des Mittels notwendig. Der falsche
Gebrauch chemischer Schutzmittel kann gesundheitsschädlich sein. Überlassen Sie dies
besser den Profs des Garten- und Landschaftsbaus.

Achtung: Spielgeräte sollten nicht nachträglich mit chemischen Holzschutzmitteln behandelt
werden, da Kinder durch Ablecken oder Anfassen giftige Bestandteile aufnehmen könnten!
• Viele im Außenbereich eingesetzte Hölzer sind von Natur aus sehr beständig gegen Pilze
und Insekten, hier kann der chemische Schutz entfallen. Bei nicht resistenten Holzarten muss mit einem Verzicht auf Holzschutzmittel eine verkürzte Lebensdauer in Kauf genommen werden.

Wenn doch einmal ein Bauteil von Insekten oder Pilzen befallen sein sollte, holen Sie sich am besten die Hilfe unserer Fachleute. Diese können die Schädlinge richtig bestimmen und die passende
Maßnahme auswählen. Wenn Sie die vorgenannten Ratschläge beherzigen, wird Ihre Freude an
diesem wundervollen Material mit Sicherheit lange anhalten.

Sollten Sie trotz sorgfältiger Pﬂege Probleme mit Ihrem Holzelement bekommen oder weitere Fragen zur Pﬂege haben, können Sie sich jederzeit an Ihren Landschaftsgärtner wenden.

Ihr Experte für Garten- und Landschaftsbau berät Sie gerne.